## Slide 1: Subnetting
Made easy

## Slide 2: Formulas to remember
Subnets = 2x; where x = masked bits (how many 1s you have)
Hosts = 2y – 2; where y = number of hosts bits (how many 0s you have)
Valid Subnets = 256 – subnet mask

## Slide 3: Example
255.255.255.224 /27 for IP 192.168.1.x
Subnets = 2x  23 = 8 subnets
Hosts = 2y – 2  25 – 2 = 30 hosts
Valid subnets = 256 – 224 = 32;
0, 32, 64, 96, 128, 160, 192, 224 … Until you reach 32 valid subs.
128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 4: Example Cont.
8 subnets, 30 hosts, and 32 valid subnets (0, 32, 64, 96, 128, 160, 192, 224 … )
Sub. | 0 | 32 | 64 | 96 | 128 | 160 | 192 | 224 | …
Broad. | 31 | 63 | 95 | 127 | 159 | 191 | 223 | 255 | …
Subnet(0): 1 – 30 ; 192.168.1.1 – 192.168.1.30
Subnet(32): 33 – 62
Subnet(64): 65 – 94
Subnet(96): 97 – 126

## Slide 5: Practice
Formulas:
S = 2x
H = 2y – 2
VS = 256 – subnet mask
Problem 1:
255.255.240.0 /20
Problem 2:
/25